وزارت جهاد کشاورزی

معاونت آب و خاک و صنایع

دفتر صنایع تبدیلی و تكميلي کشاورزی

(ویرایش اول مهر 87)

گروه صنایع تبدیلی دامی وشیلاتی

محسن بوستانی کارشناس ارشد صنایع غذایی

بهار 1387

فهرست مطالب

| عنوان |  | صفحه |
| --- | --- | --- |

خلاصه طرح ..........................................................................................	4

مقدمه..................................................................................................	6

1-مطالعات اقتصادی.................................................................................		7

1-1-تعریف محصول...................................................................................		7

1-2- موارد مصرف و کاربرد محصول...........................................................		12

1-3- کالاهای رقیب ...................................................................................	12

1-4- قیمت فروش محصول تولید در بازار و مقایسه آن با کالای مشابه....................	12

1-5-میزان تولید درکشور ...........................................................................		12

1-6-میزان صادرات............................................................................		16

1-7-مقدار مورد نیاز کشور...........................................................................	17

1-8-مقدار واردات خوراک آبزیان.......................................................................	18

1-9- نیاز کشور  برای پنج سال آینده ..........................................................		21

بررسی های فنی

2-1-بررسی تکنولوژی  های مختلف و انتخاب روش تولید مناسب.........................	22

2-2-بررسی روش های مختلف تولید محصول و انتخاب روش تولید مناسب........		23

2-3-بررسی شیوه های کنترل تولید محصول.....................................................	29

2-4-مشخصات مواد اولیه ..........................................................................		30

2-5- زمین مورد نیاز........................................................................................	33

2-6-نقشه استقرار ماشین آلات	..............................................................	34

2-7-ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی..........................................	35

2-8- بر آورد زمین مورد نیاز و هزینه های محوطه سازی و ساختمان سازی.......		36

2-9-آب و برق و سوخت مورد نیاز و برآورد هزینه آنها............................................	39

2-10-برآورد حقوق و دستمزد ونیروی انسانی..........................................		40

2-11 پلان کلی واحد............................................................................		41

2-12- نمودار گردش مواد...........................................................................		42

توجیهات مالی

3-1- تولید محصول و فروش در صدر صد راندمان...................................................	39

3- 2-آب، برق وسوخت مصرفی......................................................................	39

3-3-برآورد هزینه تعمیرات ونگهداری .............................................................	40

3-4- برآورد حقوق و دستمزد و نیروی انسانی .....................................................	40

3-5- برآورد سرمایه ثابت.....................................................................................	41

3-6- برآورد سرمایه در گردش .......................................................................	43

3-7- نحوه سرمایه گذاری .............................................................................	43

3-8- برآورد هزینه استهلاک ..........................................................................	44

3-9-  هزینه های تولید سالیانه .....................................................................	45

3-10-محاسبه نقطه سربه سر در صدر صد راندمان............................................	46

ارزش افزوده ناخالص...................................................................................	47

ارزش افزوده خالص.....................................................................................	47

نسبت ارزش افزوده ناخالص به فروش ................................................................	47

سرمایه ثابت سرانه.........................................................................................	47

کل سرمایه گذاری سرانه ..............................................................................	47

نرخ بازدهی سرمایه .........................................................................................	48

دوره برگشت سرمایه ...................................................................................	48

3-11- جدول مبانی و مفروضات ......................................................................	49

3-12-جدول پیش بینی سود وزیان .................................................................	50

3-13- جدول گردش و وجوه نقدی ......................................................................	52

| خلاصه طرح |
| --- |
| عنوان طرح : تولید خوراک آبزیان |
| شهرستان: | استان: | محل استقرار طرح: |
| 10000 | مساحت زمين (متر مربع): |
| 3630 | سطح زير بناء(متر مربع): |
| 10000 | ظرفیت (تن در سال) |
| 26181 میلیون ریال | سرمايه ثابت (میلیون ریال): |
| 1050 | ارزش ماشين آلات داخلی (میلیون ریال): |
| 720000 | ارزش ماشین آلات خارجی ( یورو) |
| 26 | تعداد اشتغال (نفر): |
| 1 | تعداد شيفت كاري در روز: |
| 300 | تعداد روز كاري در سال: |
| 600کیلو وات | توان برق مصرفي (kw/h): |
| 3000 متر مکعب | آب مصرفي سالانه(متر مکعب): |
| 36067 میلیون ریال | سرمايه گذاري كل(هزار ریال): |
| 18327 میلیون ریال | ميزان تسهيلات بلند مدت: |
| 6920 میلیون ریال | ميزان تسهيلات كوتاه مدت: |
| 2 سال | مدت زمان دوران سازندگي(سال): |
| 34 | نقطه سربه سر در صد در صد راندمان: |
| 1007 | سرانه سرمايه ثابت (میلیون ریال): |
| 19 | نرخ بازدهي سرمايه (در صد) : |
| 4 | دوره برگشت سرمايه (سال): |

مقدمه:

روند رو به رشد جمعیت ،کاهش ذخایر دریایی و صید آبزیان ، افزایش تقاضا جهانی برای مصرف  آبزیان ،توسعه آبزی پروری را به عنوان یک ضرورت مطرح ساخته است.در این رابطه پرورش آبزیان با ارزش افزوده بالا یک رویکرد استراتژیک در جهت حفظ ذخایر دریایی و تامین پروتئین ارزشمند دریایی محسوب می شود ،تولید ماهیان پرورشی به خصوص قزل آلا در ایران  با توجه به ذائقه پسند بودن این ماهی و استقبال مصرف کنندگان از آن، جایگاه ویژه ای در رژیم غذایی مردم ، پیدا نموده است .با توجه به پتانسیل موجود در زمینه آبزی پروری و افق دراز مدت توسعه شیلاتی کشور (افق 1400) تولید خوراک مخصوص آبزیان به لحاظ کمی و کیفی مطابق با برنامه های توسعه کشور و افزایش بازده اقتصادی پرورش آبزیان بسیار حائز اهمیت می باشد .برای دستیابی به این اهداف لازم است با آگاهی از رفتارهای تغذیه ای و نیازهای غذایی آبزیان و با بکار گیری تکنولوژیهای  نوین ،واحد های جدید خوراک آبزیان تاسیس گردند .علاوه براین به دلایلی مانند حساسیت خیلی زیاد تغذیه آبزیان در رابطه با مسائل بهداشتی و فاجعه آمیز بودن زیانهای ناشی از عدم رعایت اصول بهداشتی در تولید و مصرف خوراک آبزیان مانند شیوع بیماری لکه سفید در میگوی پرورشی ایران و مسائل زیست محیطی ناشی از استفاده خوراک آبزیان غیر استاندارد باعث شد تا این دفتر جهت ترویج و آگاه نمودن متقاضیان سرمایه گذاری ،طرح تیپ خوراک آبزیان را تهیه و ارائه نماید .

1- مطالعات اقتصادی

1-1تعریف محصول

محصول تولیدی خوراک آبزیان پرورشی میباشد که از مخلوط کردن مواد مورد نیاز ضروری جهت تغذیه آبزیان شامل مواد تامین کننده پروتئین (حیوانی و گیاهی )،مواد انرژی زا ،املاح ،ویتامین ها ،... به نسبت های مختلف بسته به نوع و سن آبزیان تهیه می شود .

این محصول می تواند به صورت پلت (pellete) ،خرد شده (Crumble) ، پولکی،(Flake ) ،گرانول (Granule) و یا رشته ای( Extrude) تولید شود .

ویژگی های این محصول مطابق استاندارد ملی ایران شماره 5661 به شرح زیر می باشد :

1-1-1-ویژگی های فیزیکی

●  پایداری در آب (water stability)

عبارت است از مدت زمانی که غذای آبزیان پرورشی شکل و کیفیت خود را در محیط آب حفظ می کند .

● رنگ

غذای آبزیان پرورشی باید دارای رنگ یک دست و مناسب جهت جلب توجه آبزی باشد .

● شکل ظاهری و بافت (Texture)

غذای آبزیان پرورشی باید دارای اندازه یکنواخت و بدون شکستگی باشد و دارای بافت و قوام مناسبی باشد ( سختی ،زبری ، نرمی ،خشکی ،صافی و تردی )

●  بو

غذای آبزیان پرورشی باید بوی تازگی همراه با بوی مناسب جهت جذب آبزی را داشته باشد .

● اندازه

عبارتست از ابعاد مناسب غذا با توجه به مقطع سنی و اندازه دهان آبزیان پرورشی

● خوش خوراکی (Palatability)

کیفیت غذای آبزیان پرورشی باید به گونه ای باشد که آبزی تمایل به مصرف آنرا داشته باشد .

● وزن مخصوص (Density)

عبارتست از وزن مخصوص و مناسب غذا از نظر کیفیت شناوری در آب با توجه به عادات و رفتار تغذیه ای آبزیان پرورشی

● جذابیت (Attractability)

غذای آبزیان پرورشی باید به گونه ای باشد که حواس بویایی ،  چشایی و بینایی آبزیان را تحریک و آبزی را به طرف خود جذب نماید .

1-1-2 ویژگی های شیمیایی

● ویژگی های شیمیایی غذای ماهیان سرد آبی، مانند ماهی قزل آلا

مطابق جدول شماره 1 می باشد .

جدول شماره 1

ویژ گیهای شیمیایی غذای ماهیان سردابی (قزل آلا)

| ویژگیها | آغازین | رشد | پایانی | مولد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| رطوبت حداکثر (%) | 11 | 11 | 11 | 11 |
| پروتئین خام حداقل (%) | 48 | 40 | 38 | 40 |
| چربی خام حداقل (%) | 13 | 12 | 10 | 10 |
| فیبرحداکثز(%) | 2 | 5/2 | 5/3 | 5/3 |
| خاکستر حداکثر (%) | 16 | 14 | 14 | 12 |
| کلسیم حداکثر (%) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| فسفر حداقل (%) | 1 | 8/0 | 7/0 | 8/0 |
| کیلو کالری کیلو گرم انرژِی کل حداقل | 4400 | 4200 | 4000 | 4200 |
| حداکثر نیتروژن کل فرار (T.V.N) گرم 100/ mg | 40 | 40 | 40 | 40 |

یاد آوری: نسبت کلسیم به فسفر در تمام موارد نباید بیشتر از 2 باشد.

● ویژگی های شیمیایی غذای ماهیان گرم آبی مانند کپور ماهیان به همراه ویژگیهای فیزیکی مطابق جدول شماره 2 می باشد .

جدول شماره 2 ویزگیهای شیمیایی غذای ماهیان گرم آبی (کپور ماهیان )

| ویژگیها نوع غذا نوع غذا | قطر غذا (میلی متر) | شکل غذا | وزن ماهی (گرم) | رطوبت %حداکثر | پروتئین % | چربی %حداکثر | فیبر % حداکثر | خاکستر %کل | کلسیم %حداکثر | فسفر %حداقل | نیتروزن کل آزاد( T.V.N) 100mgحداکثر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| آغازین | گرانول | گرانول | 5/0-0 | 11 | 42- 38 | 8 | 3 | 8-6 | 83/0 | 9/0- 8/0 | 40 |
| رشد | 1 | پلت | 2- 5/0 | 11 | 40- 38 | 8 | 4 | 8-6 | 73/0 | 49/0 | 45 |
| پایانی | 6-4 | پلت | 50 گرم به بالا | 11 | 35- 25 | 6 | 5 | 8-6 | ------- | ------- | 50 |
| مولد | 10-8 | پلت | 1کیلو گرم به بالا | 11 | 40- 38 | 6 | 5 | 8-6 | ----- | ------ | 50 |

● ویژگیهای شیمیایی  و فیزیکی غذای میگو مطابق جدول شماره 3 می باشد.

جدول شماره 3ویژگیهای شیمیایی وفیزیکی غذای میگو (میگوی سفید هندی)

| ویژگیها نوع غذا | اندازه غذا (میلی متر) | شکل غذا | وزن میگو (گرم) | رطوبت % حداکثر | پروتئین %حداقل | چربی % حداکثر | فیبر % حداکثر | کربو هیدرات % حداکثر | کلسیم % حداکثر | فسفر % حداقل | خاکستر کل %حداکثر | انرژی کل (کیلو گرم کالری/ کیلو گرم) | نیتروژن کل آزاد ( T.V.N) 100mg/ حداکثر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| آغازین | کمتر از 1 | گرانول یا کرامپل | 5/1-25/0 | 11 | 44 | 10 | 2 | 23 | 3 | 1 | 10 | 3500 | 0 |
|  | 5/1-1 | گرانول یا کرامپل | 3-5/1 | 11 | 42 | 10 | 2 | 23 | 3 | 1 | 10 | 3500 | 0 |
| رشد | 1-2 | گرانول یا کرامپل | 5-3 | 11 | 40 | 10 | 2 | 23 | 3 | 1 | 10 | 3500 | 0 |
|  | 3-2 | پلت | 6-5 | 11 | 38 | 10 | 5/2 | 23 | 3 | 1 | 12 | 3600 | 0 |
|  | 3-5/2 | پلت | 7-6 | 11 | 38 | 10 | 5/2 | 23 | 3 | 1 | 12 | 3600 | 0 |
|  | 2/5-3/5 | پلت | 8-7 | 11 | 37 | 10 | 5/2 | 23 | 3 | 1 | 12 | 3600 | 0 |
| پایانی | 4-3 | پلت | 10-8 | 11 | 36 | 10 | 5/2 | 23 | 3 | 1 | 12 | 3800 | 0 |
|  | 5/4-3 | پلت | 14-10 | 11 | 36 | 10 | 5/2 | 23 | 3 | 1 | 15 | 3800 | 0 |
|  | 5-3 | پلت | 14 به بالا | 11 | 36 | 10 | 5/2 | 23 | 3 | 1 | 15 | 3800 | 0 |

یادآوری 1: در جدول فوق نسبت کلسیم در تمام موارد از 2 نباید بیشتر باشد.

یادآوری 2: نسبت پروتئین به انرژی باید بین 120- 110 میلی گرم بر کیلو کالری باشد.

1-1-3 در شرایط نگهداری استاندارد حداکثر زمان نگهداری خوراک آبزیان سه ماه از تاریخ تولید می باشد .

1-2 موارد مصرف و کاربرد محصول

محصول تولیدی بسته به ویژگی تولید و نوع فرمول آن برای انواع آبزیان پرورشی در تمامی مراحل رشد شامل لاروی ، آغازین ،رشد ، پایانی و  مولد  کاربرد دارد .

1-3 کالاهای رقیب

در حال حاظر کالاهای رقیب خوراک آبزیانی هستند که در داخل کشور به صورت غیر اصولی از نظر بهداشتی و تغذیه ای  تهیه می شوند و عواقبی همچون کاهش ضریب تبدیل و راندمان پرورش آبزیان و شیوع بیماریها و آلودگی های ثانویه دارند . همانند فاجعه بیماری لکه سفید میگوی پرورشی در جنوب کشور .

1-4 قیمت فروش محصول تولیدی در بازار و مقایسه آن با کالای مشابه

قیمت فروش محصول تولیدی در حال حاظر در بازار کیلویی 7000 الی 9000 ریال می باشد .

1- 5 میزان تولید در کشور

میزان واقعی خوراک آبزیان در کشور مشخص نمی باشد که دلایل آن به شرح زیر می باشد :

1-جدا نبودن تولید خوراک آبزیان از تولید خوراک دام و طیور

2- تولید غیر مجاز بعضی از دارندگان استخر های پرورش ماهی با استفاده از آبزارلات

بسیار بسیار ساده و غیر بهداشتی مانند چرخ گوشت های صنعتی

3- موجود نبودن آمار رسمی و مدون در زمینه تولید خوراک آبزیان

4-عدم واقعی بودن ظرفیتهای واحد های مندرج لیست واحدهای خوراک آبزیان و نوع

تولید آن (جداول 5و 7)

جدول شماره 4

آمار جواز های تاسیس خوراک آبزیان صادر شده توسط وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال 1386

| ردیف | نام استان | تعداد واحد | ظرفیت اسمی (تن) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | اردبیل | 3 | 16800 |
| 2 | اصفهان | 3 | 17500 |
| 3 | تهران | 3 | 22500 |
| 4 | چهار محال بختیاری | 10 | 47750 |
| 5 | خراسان شمالی | 1 | 40000 |
| 6 | سیستان و بلوچستان | 1 | 9270 |
| 7 | فارس | 4 | 12500 |
| 7 | کهکیلویه وبویر احمد | 4 | 7500 |
| 8 | کرمان | 1 | 6400 |
| 9 | لرستان | 5 | 55500 |
| 10 | مرکزی | 1 | 5000 |
| 11 | هرمزگان | 2 | 1000 |
| 12 | همدان | 1 | 2000 |
| 13 | یزد | 1 | 7000 |
| ---- | جمع کل | 40 | 264720 |

جدول شماره 5

آمار پروانه های بهره برداری صادر شده در خصوص خوراک آبریان توسط وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال 1386

| ردیف | استان | ظرفیت | واحد سنجش | تعداد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خراسان رضوی | 50000 | تن | 1 |
| 2 | فارس | 5000 | تن | 1 |
| 3 | کرمان | 6400 | تن | 1 |
| 4 | گلستان | 5000 | تن | 1 |
| 5 | لرستان | 2500 | تن | 1 |
| 6 | مازندران | 5500 | تن | 1 |
| جمع کل | 74400 | تن | 6 |

جدول شماره 6

آمار پروانه های بهره برداری صادر شده در خصوص خوراک آبریان توسط وزارت صنایع تا پایان سال 1386

| ردیف | استان | ظرفیت | واحد سنجش | تعداد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | آذربایجان شرقی | 28150 | تن | 3 |
| 2 | آذربایجان غربی | 6000 | تن | 1 |
| 3 | اصفهان | 4300 | تن | 2 |
| 4 | ایلام | 500 | تن | 1 |
| 5 | بوشهر | 12000 | تن | 1 |
| 6 | تهران | 15000 | تن | 2 |
| 7 | چهارمحال بختیاری | 50500 | تن | 4 |
| 8 | خراسان جنوبی | 2500 | تن | 1 |
| 9 | خراسان رضوی | 43000 | تن | 3 |
| 10 | خوزستان | 2000 | تن | 1 |
| 11 | فارس | 10000 | تن | 1 |
| 12 | قزوین | 14800 | تن | 2 |
| 13 | قم | 54000 | تن | 1 |
| 14 | کردستان | 6500 | تن | 1 |
| 15 | کرمان | 400 | تن | 1 |
| 16 | کرمانشاه | 55000 | تن | 2 |
| 17 | گلستان | 2250 | تن | 1 |
| 18 | گیلان | 2000 | تن | 1 |
| 19 | لرستان | 1150 | تن | 2 |
| 20 | مازندران | 26000 | تن | 2 |
| 21 | هرمزگان | 11000 | تن | 1 |
| 22 | مرکزی | 16000 | تن | 1 |
| 23 | یزد | 5000 | تن | 1 |
| جمع واحد سنجش | 329965 | تن | 37 |

1-6میزان صادرات

براساس آخرین آمار ارائه شده از گمرک جمهوری اسلامی ایران (جدول شماره7) صادرات .خوراک آبزیان در سال 85 کمتر از یک تن (679 کیلو گرم ) و در سال 84 به میزان 1177 کیلو گرم به کشور عراق صورت گرفته است که مقدار ناچیزی می باشد .

جدول 7-  آمار صادرات خوراک آبزیان در سال 84 و 85

| سال | نام کشور | وزن (کیلو گرم) | ارزش( ریال) | ارزش( دلار ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1384 | عراق | 1177 | 19960849 | 2222 |
| 1385 | عراق | 679 | 935646 | 102 |

آمار فوق مربوط به خوراک آبزیان پرورشی با تعرفه 23099020 می باشد در سال 85 و84 برای خوراک میگو با تعرفه 23099010 هیچ گونه صادراتی وجود نداشته است . ضمنآ در سال 1383 هیچ گونه صادراتی نبوده است و از سال 80 تا 82 آمار تفکیکی صادرات خوراک آبزیان موجود نمی باشد و فقط آمار تعرفه 230990 که مربوط به خوراک مورد تغذیه حیوانات می باشد اعلام گردیده است .

1-7 مقدار مورد نیاز کشور

در حال حاضر با توجه به میزان کل آبزی پروری کشور در سال 1386 که   194 هزار تن بوده است و با در نظر گرفتن ضریب متوسط تبدیل 3/1 میزان خوراک آبزیان مورد نیاز حدود 252هزارتن می باشد مطابق برنامه چهارم توسعه تا سال 1388 میزان تولید پرورش آبزیان به 277 هزارتن می رسد بنابرین تا سال 1388 خوراک آبزیان مورد نیاز حدوداٌ 360000 تن پیش بینی می شود .هم اکنون43 واحد تولید خوراک دام ،طیور و آبزیان با وضعیت فعال در کشور موجود می باشد که مجموعاٌ ظرفیت اسمی تولید آنها442 هزارتن می باشد . ولی به دلایل زیر و با توجه به بازدید های کارشناسی بعمل آمده اولاً بیشتر این واحد ها از نظر تکنولوژی تولید خوراک آبزیان در سطح پایینی می باشند و ثانیاً به علت عدم جداسازی خط تولید خوراک آبزیان از خط تولید خوراک دام و طیور  به لحاظ بهداشتی در مقایسه با محصولات مشابه خارجی نمی توانند  تامین کننده نیازمندی های روبه رشد آبزی پروری کشور باشند.

الف) اکثر واحد های فوق دارای تجهیزات مخصوص تولید خوراک آبزیان نمی باشند .

ب) مطابقت نداشتن ظرفیت اسمی با تولید واقعی واحدها (که معمولاً تولید واقعی به مراتب کمتر می باشد ).

ج) پایین بودن کیفیت محصول به دلیل تکنولوژی مورد استفاده

د) مشترک بودن قسمت عمده تجهیزات خوراک دام و آبزیان در واحدهای فوق که با توجه به مخاطرات بهداشتی آن هم برای آبزیان و هم برای انسان و محیط زیست (خصوصاً در پرورش ماهیان سرد آبی)محصول تولید شده این گونه واحدها غیر اصولی می باشد .

1-8 مقدار واردات خوراک آبزیان

براساس آخرین آمار ارائه شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان واردات خوراک آبزیان در سال 1385 حدود 1900تن بوده است که عمدتاً به ترتیب از کشور های فرانسه ، چین ، شیلی ، تایوان ، تایلند ، هلند ، یونان (جدول شماره 8)وارد شده است و در سال 1384 میزان واردات حدود 1100تن به ترتیب از کشور های تایوان ،چین ، تایلند، بلژیک ، فرانسه ، هلند و تایلند (جدول9) بوده است . قابل ذکر می باشد که آمار واردات خوراک آبزیان در سال قبل از 84 به دلیل تفکیک نبودن آن از دیگر انواع خوراک حیوانات قابل بررسی نمی باشد.

(جدول شماره 8)            آمار واردات خوراک آبزیان در سال 1385

| ردیف | نام کشور | وزن (کیلو گرم ) | ارزش (ریال ) | ارزش (دلار ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | چین | 317676 | 2984184750 | 324126 |
| 2 | بلژیک | 1749 | 546947430 | 59769 |
| 3 | تایوان | 187000 | 1446372928 | 157111 |
| 4 | فرانسه | 958930 | 8966330048 | 976746 |
| 5 | هلند | 56620 | 889015520 | 96455 |
| 6 | هند | 340 | 24635440 | 2693 |

| 7 | یونان | 44000 | 205016380 | 22316 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | آلمان | 5000 | 1372556230 | 149061 |
| 9 | تایلند | 97873 | 944188784 | 102808 |
| 10 | شیلی | 238995 | 896801253 | 97386 |
| جمع کل | 1908184 | 18276048763 | 1988471 |

منبع : آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران

(جدول شماره 9)            آمار واردات خوراک آبزیان در سال 1384

| ردیف | نام کشور | وزن (کیلو گرم) | ارزش (ریالی) | ارزش (دلاری) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | چین | 221000 | 1083860401 | 120599 |
| 2 | بلژیک | 15000 | 413564350 | 45962 |
| 3 | تایلند | 3454 | 178741480 | 20036 |
| 4 | تایوان | 818000 | 6855777268 | 761842 |
| 5 | فرانسه | 6000 | 394288980 | 43419 |
| 6 | امارات متحده عربی | 2980 | 21496344 | 2388 |

| 7 | تایلند | 58323 | 677488172 | 74671 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | هلند | 5000 | 98110443 | 10923 |
| جمع کل | 1129757 | 9723327438 | 1079840 |

منبع :آمار گمرک

1-9نیاز کشور برای پنج سال آینده

تا پنج سال آینده یعنی در سال 1391 میزان خوراک آبزیان مورد نیاز کشور حدود 485000 تن پیش بینی می گردد .این پیش بینی براساس برآورد تولید آبزیان پرورشی در سال 1391 و با در نظر گرفتن ضریب متوسط تبدیل 3/1 صورت گرفته است . قابل ذکر می باشد که براساس برنامه چهارم توسعه پیش بینی تولید تا سال 1388 برنامه ریزی  شده است که با توجه به نرخ رشد صعودی تولیدات آبزی پروری در این برنامه ، میزان تولیدات آبزیان پرورشی در سال 1391 حدود 373520 تن برآورد می گردد. (نمودار1)

نمودار شماره1

2-بررسی های فنی :

2-1 بررسی تکنولوژی های مختلف و انتخاب تکنولوژی مناسب

بطور کلی تکنولوژی تولید آبزیان به سه دسته:دستی، نیمه اتوماتیک و اتوماتیک تقسیم      می شود.

تولید دستی:

در تولید به صورت دستی اکثر عملیات با دست صورت می گیرد فقط از یک یا دو دستگاه با ظرفیت پایین استفاده می شود . در این نوع تولید راندمان بسیار پایین می باشد و تولید محصول در حد استفاده یک مزرعه پرورش ماهی می باشد . همچنین محصول تولیدی دارای کیفیت غیر یکنواخت و پایین می باشد و امکان آلودگی زیست محیطی و شیوع بیماری ها در مزارع پرورش ماهی وجود دارد . امروزه این نوع تولید منسوخ شده ولی در بعضی از مزارع پرورش ماهی بصورت غیر مسئولانه مورد استفاده قرار می گیرد .

تولید نیمه اتوماتیک:

در تکنولوژی تولید بصورت نیمه اتوماتیک اکثر عملیات تولید توسط ماشین آلات صورت می گیرد و فقط چند عملیات جزیی به صورت دستی می باشد . راندمان تولید محصول در حد مطلوب می باشد و کیفیت محصول هم خوب می باشد ولی تا حدودی عدم یکنواختی در کیفیت محصول وجود دارد و نیاز به دقت و کنترل زیادی در فرآیند تولید می باشد . اگرچه این نوع تکنولوژی تولید بعلت سرمایه بری پایین تر نسبت به تکنولوژی اتوماتیک در ایران گرایش بیشتری به آن می باشد ولی به لحاظ کمیت و کیفیت محصول خصوصاً در ظرفیت های بالا توان رقابت با تکنولوژی اتوماتیک را ندارد به ویژه در بازار جهانی .

تولید اتوماتیک:

در تکنولوژی اتوماتیک تمام مراحل و عملیات تولید بصورت اتوماتیک و بدون دخالت دست انسان صورت می گیرد بدلیل اتوماسیون و استفاده از کامپیوتر جهت کنترل عملیات تولید و امکان استفاده از روشهای جدید عملی در این نوع تولید راندمان تولید محصول و یکنواختی کیفیت محصول در این روش بسیار بالاتر می باشد . با توجه به حساس بودن آبزیان نسبت به غذا و بیماریهای مرتبط با آن و همچنین اهمیت حفظ محیط زیست بکارگیری این تکنولوژی بهترین گزینه برای تولید خوراک آبزیان می باشد . در حال حاظر ضریب تبدیل محصولات خوراک آبزیان تولیدی در داخل کشور 4/1-3/1 می باشد در حالیکه با استفاده از این تکنولوژی می توان به ضریب تبدیل 2/1-1/1 رسید که این هم از نظر اقتصادی و هم به لحاظ بهداشتی حائز اهمیت می باشد . دلیل دیگر لزوم استفاده از تکنولوژی های اتوماتیک ، نوسانات جهانی بازار مواد اولیه اصلی خوراک آبزیان می باشد . با استفاده از تکنولوژی های جدید امکان تنظیم فرمولاسیون خوراک آبزیان و اعمال تغییرات در آن بدون کاهش کیفیت و ضریب تبدیل امکان پذیر می گردد.با توجه به دلایل فوق الذکر در این طرح تکنولوژی اتوماتیک با ظرفیت 3 تن در ساعت انتخاب گردیده است .

2-2 بررسی روشهای مختلف تولید محصول و انتخاب روش تولید مناسب

امروزه تقریباً تمامی جیره های تجارتی آبزیان به شکل پلت تهیه می گردد . پلت ها را میتوان به سه روش تولید نمود .

2-2-1 روش تولید پلت با استفاده از دستگاه پرس پلت

اساس این روش افزودن بخار آب به مخلوط غذایی میکس شده تحت شرایط درجه حرارتی 85-70 درجه سانتی گراد و رطوبت 16% و گذراندن آن از سوراخهای قالب می باشد  . این عمل با حرکت غلطک موجود در قالب صورت میگیرد پلت در اثر سه عامل گرما ، رطوبت و فشار بصورت فشرده درآمده و دراین حالت ضمن فشرده شدن ، نشاسته ژلاتینه می گردد .همانطوریکه پلتها از قالب بیرون می آید بوسیله ای تیغه ای بطول دلخواه بریده می شوند پس از آن پلتها باگذشتن از یک خشک کن سرد و خنک می شوند . خوراک های تولید شده در این روش دانسیته بالایی دارند و به سرعت در آب فرو می روند کاربرد این روش بیشتر در تولید خوراک میگو و ماهیان گرم آبی از جمله کپور است و برای تولید قزل آلا از این روش استفاده نمی شود .

2-2-2 روش تولید پلت با استفاده از اکسترودر

این روش مشابه روش تولید پلت فشرده می باشد با این تفاوت که در مرحله پرس کردن از دستگاه اکسترودر استفاده می شود که در این مرحله شرایط درجه حرارت، رطوبت و فشار مورد استفاده از روش پلت فشرده (پرس پلت) بالاتر می باشد . در این روش مخلوط غذایی میکس شده بصورت خمیر درآمده و درجه حرارت 150-125درجه سانتی گراد و با رطوبت20-24 درصد تحت شرایط فشار بالا و تحت کنترل خمیر از قالب ها خارج می شود در لحظه خروج خمیر از قالب فشار کاهش می یابد و باعث انبساط سریع بخار آب در پلت و در نتیجه ایجاد حالت اسفنجی در خوراک می گردد . پس از آن پلتها توسط خشک کن سرد و خنک می گردد.

با این روش می توان از طریق تنظیم فاکتورهایی مانند:رطوبت میزان چربی،درجه حرارت و .... در اکسترودر خوراک آبزیان شناور یا فرو روند تولید کرد . از مزایای تولید با این روش می توان به موارد زیر اشاره نمود .

1-حفظ ارزش غذایی خوراک و بهبود ضریب تبدیل

2- امکان تولید انواع غذا با توجه به نوع و گونه آبزیان

3- کاهش احتمال آلودگی خوراک بعلت استفاده از درجه حرارت بالا در مرحله تولید

4- جلوگیری از خرد شدن غذای تولید شده

5- کمتر آلوده شدن منابع آبی

در مقایسه با روش پرس پلت (روش قبلی ) هزینه سرمایه گذاری در این روش بالاتر می باشد و نیاز به استفاده از اپراتورهای ماهر بیشتری می باشد

2-2-3 روش تولید پلت با استفاده از اکسپندر (Expander)

سیستم تولید به روش اکسپندر تقریباً شبیه اکسترودر می باشد با این تفاوت که بازده ظرفیتی اکسپندرها بالاتر بوده (40-20 تن در ساعت ) این روش تمام مزایای روش اکسترودر را دارد و علاوه بر آن بعلت اینکه تقریباً تمام نشاسته تبدیل به  ژلاتین می شود . قابلیت هضم خوراک بسیار بالاست و مدت ماندگاری خوراک در آب هم بالاتر می باشد . معایب این روش هم مانند روش اکسترودر هزینه سرمایه گذاری بالاو نیاز به استفاده از اپراتورهای ماهر می باشد. با توجه به مزایای روش های تولید خوراک آبزیان به روش اکسترودر و اکسپندر و همچنین ظرفیت مورد نیاز این طرح( 3تن در ساعت ) روش تولید اکسترودر به لحاظ ظرفیت و حجم سرمایه گذاری این طرح در نظر گرفته شده است .

2-2-4 شرح فرآیند تولید محصول

فرآیند تولید خوراک آبزیان به روش اکسترودر به صورت زیر می باشد :

دریافت مواد اولیه

انتقال به منابع ذخیره مواد اولیه

آماده سازی و ترکیب مواد اولیه

پیش پخت و اکسترود کردن

خشک کردن و سرد کردن

روکش دادن (چربی پاشی )

خرد و غربال کردن (کرامبلینگ)

بسته بندی

انبار کردن

مرحله دریافت مواد اولیه و انتقال به انبار

در این مرحله مواد اولیه پس از توزین و بازرسی های اولیه و کنترل کیفیت تخلیه شده و به انبار یا سوله های مواد اولیه منتقل می گردند . مواد اولیه ای که بصورت دانه ای هستند مانند ذرت در صورت نیاز قبل از ذخیره سازی باید بو جاری شوند و سپس توسط بالابرها (الواتور) و نقاله ها به انبار و سوله منتقل می گردند دیگر مواد اولیه پودری که بصورت کیسه می باشند روی پالت در شرایط مناسب انبار نگهداری می شوند

مرحله آماده سازی و ترکیب مواد اولیه

این مرحله شامل آسیاب کردن مواد اولیه و مخلوط کردن آنها به نسبت های دلخواه می باشد این مرحله اهمیت بسیار زیادی در تهیه خوراک آماده آبزیان دارد . کاهش دادن اندازه ذرات مواد اولیه و یکنواخت کردن اندازه ذرات از طریق آسیاب چکشی و پلونایزرصورت می گیرد         مخلوط کردن مواد اولیه در دو مرحله صورت می گیرد در مرحله اول مواد افزودنی میکرو توسط میکسر دقیق مخلوط می گردد . دراین مرحله پری میکس آماده می گردد و در مرحله میکسر نهایی مواد پودری و پری میکس با یکدیگر اختلاط می گردد . در این مرحله استفاده از سیستم های دقیق توزین اتوماتیک از طریق کامپیوتر جهت کنترل فرمولاسیون اهمیت زیادی دارد

.مرحله پیش پخت و اکسترود کردن

در این مرحله افزودنی های مایع ، آب و بخار به مخلوط اضافه شده و پس از اختلاط توسط اکسترودر مخلوط تحت درجه حرارت 140 تا 115 درجه سانتی گراد و فشار بالا پخته و به هنگام عبور از قالب فرم دهی می شود . در این مرحله از طریق تنظیم چهار عامل رطوبت، حرارت ، فشار مکانیکی و زمان خصوصیات کیفی خوراک از قبیل بافت ، وزن حجمی ، چسبندگی و پایداری در آب تنظیم می گردند .

مرحله خشک کردن و خنک کردن

در این مرحله رطوبت اضافی خوراک گرفته می شود تا رطوبت محصول کمتر از 10% گردد اهمیت این مرحله در کاهش مناسب رطوبت است تا انواع قارچ ها و توکسین های ناشی از آنها فرصت مناسبی برای رشد نیابد .خشک کن و خنک کننده ها دارای دو نوع عمودی و افقی می باشند که از هر دونوع آن می توان جهت خوراک آبزیان استفاده نمود .

مرحله روکش دادن و یا چربی پاشی

از آنجا که چربی در مخلوط خوراک باید باشد تا پلت مناسب تولید شود چربی اضافه باید بعد از اکسترود شدن به آن اضافه شود . این کار با پاشیدن روغن روی سطح پلت انجام می شود و اصطلاحاً به آن مرحله روکش دادن می گویند .

مرحله خرد و غربال کردن (کرامبلینک)

هدف از این مرحله تولید ذرات کوچک بدون خاکه است .این امر به وسیله عبور دادن پلت های خشک از غلتک های شیاردارصورت می گیرد . سرعت غلتک ها و فاصله بین آنها قابل تنظیم می باشد ذرات خرد شده ، توسط یک صفحه لرزان غربال می گردند تا خاکه ایجاد شده را خارج نمایند خاکه های جدا شده نباید مجدداً در سیستم مورد استفاده شود چرا که باعث تغییر در فرمول از نظر ترکیبات مواد غذایی می گردد.

مرحله بسته بندی

بسته بندی خوراک آبزیان باید در کیسه های نو ، تمیز ، سالم ، حداقل دو لایه که لایه داخلی آن رنگ مات از جنس پلی اتیلن و غیر قابل نفوذ بسته بندی شود . بهتر است که نوع خوراک آبزیان با کدهای رنگی از نظر اندازه و فرمول قابل شناسایی گردد .پلتهای با مقدار زیاد روغن از انواع دیگر پلتها نرمتر هستند بنابرین در انتقال آنها احتیاط بیشتری لازم است تا از به وجود آمدن خرده جلو گیری شود

انبار کردن

در انبار کردن محصول خوراک آبزیان جهت جلوگیری از کاهش کیفیت و کنترل حشرات و جوندگان مهاجم لازم است شرایط زیر در نظر گرفته شود :

الف) انبار محصول باید خنک و خشک باشد و دارای تهویه مناسب باشد  از دمای بالای 30

درجه سانتی گراد باید اجتناب ورزید.

ب) محصول باید در انبار روی پالت و با ارتفاع حداکثر 8-5 کیسه چیده شود.

ج) محصول نباید مستقیماً روی کف سیمانی یا در تماس با دیواره های سیمانی انبار باشد .

د) محصول نباید در برابر اشعه مستقیم آفتاب نگهداری شود..

2-3 بررسی شیوه های کنترل تولید محصول

عملیات کنترل کیفیت در سه مرحله : ورود مواد اولیه ، حین فرآیند تولید و محصول نهایی صورت می گیرد . در مرحله ورود مواد اولیه کلیه مواد اولیه از نظر رطوبت ، ویژگی های میکروبیولوژِی ، شیمیایی و فیزیکی مورد بازرسی و آزمایش قرار می گیرند . انتخاب مواد اولیه با کیفیت مورد نظر و مطلوب نقش اساسی در کیفیت خوراک آبزیان ایفا می نماید . در مرحله بعدی یعنی در حین فرآیند، محصول در حین فرآیند از نظر ویژگی های کیفی از قبیل رطوبت ، چربی ، پروتئین ، دانسیته و اندازه و... مورد آزمایش قرار میگیرد . ویژگی هر یک از شاخص های مورد اندازه گیری بسته به مرحله فرآیند ، استانداردهای ملی و نوع محصول مورد نظر می باشد و نهایتآً در مرحله سوم محصول نهایی تولید شده مطابق استانداردهای مربوطه آزمایش می گردد.امروزه استفاده از دستگاه های اندازه گیری دقیق و سریع جهت اطمینان از فرمولاسیون  محصول در شیوه تولید اتوماتیک حائز اهمیت می باشد . همچنین با توجه به اهمیت رعایت اصول HACCP و GMP در تولید خوراک آبزیان نظارت دقیق و انجام آزمون های میکروبی ، بهداشتی مربوط باید در کلیه مراحل توسط کنترل کیفیت صورت پذیرد .

2-4 مشخصات مواد اولیه

2-4-1 پودر ماهی

پودر ماهی یا آرد تهیه شده از ماهیان کم ارزش ، ضایعات و باقیمانده  ماهی یکی از منابع کیفی مهم پروتئینی در تغذیه آبزیان می باشد . پودر تهیه شده از ماهی کامل دارای 80-60% پروتئین می باشد . که 95-80% آن برای ماهی قابل هضم می باشد . پودر ماهی دارای مقدار قابل توجهی لیزین و متیونین قابل دسترسی بوده . که در پروتئین های گیاهی مقدار آنها کم می باشد خصوصیات پودر ماهی باید مطابق استاندارد های ملی ایران باشد.

2-4-2 مواد اولیه با منشاء گیاهی

این مواد شامل گندم ، جو ، ذرت، آرد کنجاله،آرد یونجه و ملاس می باشند که تامین کننده انرژی،پروتئین ، کربوهیدرات و بخشی از مواد معدنی و ویتامینهای مورد نیاز در خوراک آبزیان می باشند . این گروه از مواد غذایی در خوراک آبزیان بعنوان منبع انرژی ارزان قیمت نسبت به منابع پروتئین و چربی می باشد ولی در میزان استفاده از آن بسته به دانسیته مورد نظر خوراک و همچنین اثر آن روی ضریب تبدیل باید توجه زیادی شود.

2-4-3 انواع روغن ها

مهمترین منابع تامین کننده چربی در خوراک عبارتند از روغن ماهی،روغن ذرت،روغن آفتابگردان،روغن بادام زمینی و روغن نخل خرما می باشد . چربیها منبع اصلی و با ارزش تولید انرژی در ماهیها بوده و سیستم گوارشی آنها می تواند تقریبآً تمام چربی مصرف شده را جذب نماید . دیگر اعمال مهم چربی در بدن ماهی کمک به جذب ویتامینهای محلول در چربی ،رساندن اسیدهای چرب مورد نیاز ماهی و جلوگیری از سوختن پروتئین جهت تولید انرژی در ماهی می باشد با تامین میزان مناسب چربی در خوراک آبزیان پروتئین موجود صرف رشد و نمو و تولید عضله و گوشت در ماهی می گردد.

2-4-4 مکمل ها و نگهدارنده ها

شامل انواع ویتامینها ،مواد معدنی،آنتی اکسیدان می باشند.ویتامین ها به مثابه کاتالیزورهای حیاتی می باشند که به میزان بسیار کم در تغذیه ماهی مورد استفاده قرار می گیرد و اکثر اعمال حیاتی در بدن ماهی به کمک آن انجام می گیرد از ویتامینها، ماهی به ویتامینD احتیاجی ندارد .

مواد معدنی در شکل گیری اسکلت ماهی، متابولیسم طبیعی بدن و دیگر اعمال حیاتی موثر می باشد و در بیشتر سیستمها آنزیمی بدن ماهی شرکت می نمایند .

2- 4-5 مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز طرح در صد در صد راندمان:

| هزینه کل (م- ریال) | هزینه واحد (ریال) | واحد | مصرف سالیانه | نام مواد اولیه و مشخصات آن | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36000 | 9000000 | تن | 4000 | پودر ماهی | 1 |
| 3232 | 3200000 | تن | 1010 | گندم | 2 |
| 4862 | 3400000 | تن | 1430 | جو | 3 |
| 2847.5 | 3350000 | تن | 850 | ذرت | 4 |
| 5915 | 3500000 | تن | 1690 | آرد کنجاله | 5 |
| 1250 | 2500000 | تن | 500 | آرد یونجه | 6 |
| 1000 | 10000000 | تن | 100 | انواع روغن گیاهی | 8 |
| 525 | 1500000 | تن | 350 | ملاس | 9 |
| 750 | 25000000 | تن | 30 | مکمل ها و نگهدارنده ها | 10 |
| 1000 | 2000 | عدد | 500000 | کیسه های 20 کیلوئی 2 لایه | 11 |
| 750 | 15000000 | تن | 50 | روغن ماهی | 12 |
| 0 |  |  |  |  | 13 |
| 58132 | جمع کل: |

2-5-ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی

| قیمت کل (م- ریال) | قیمت واحد (ریال) | قیمت واحد (یورو) | تعداد | ظرفیت | نام ماشین آلات وتجهیزات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10080 |  | 720000 | 1 | 5000kgr/h | خط کامل تولید خوراک آبزیان (َشامل اکسترودر و پلتایزر) ساخت خارج کشور | 1 |
| 200 | 200000000 | 1 |  | لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی | 4 |
| 600 | 300000000 | 2 | 50 (تنی) | سیلو های 50 تنی به همراه امکانات انتقال و بار گیری | 5 |
| 250 | 250000000 | 1 | 2 تن | دیگ بخار | 6 |
| 11130 | جمع کل: |

2-6- نقشه استقرار ماشین آلات تولید خوراک آبزیان

کرامبلر

2-7- ماشین آلات وتجهیزات حمل و نقل ، تاسیسات و تجهیزات عمومی

2-7-1-ماشین آلات وتجهیزات  حمل ونقل داخل و خارج کارخانه:

(منظور کلیه وسایل حمل ونقل داخل وخارج کارخانه از قبیل لیفتراک -جراثقیل-ماشین سواری و----است ---- )

| قیمت کل (م- ریال) | قیمت واحد (ریال) | تعداد | کشور سازنده | شرح وسایل | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 300000000 | 1 | ایران | لیفتراک | 1 |
| 240 | 120000000 | 2 | ایران | تراکتور بیل دار | 2 |
| 200 | 100000000 | 2 | ایران | وانت بار نیسان | 3 |
| 25 | 2500000 | 10 |  | گاری های دستی | 4 |
| 765 | جمع کل : |

2-7-2-تاسیسات و تجهیزات عمومی:

| هزینه (م- ریال) | مشخصات فنی | شرح | عنوان |
| --- | --- | --- | --- |
| 780 | 600 کیلو وات، 1100 کاوآ | هزینه انشعاب ، خرید و نصب ترانس و... | برق رسانی |
| 110 | 3/4 اینچ، 10 متر مکعبی به ارتفاع 6متر | هزینه انشعاب ، خرید و نصب منبع آب هوایی. | ابرسانی |
| 30 | 10000 لیتری | منبع ذخیره گازوییل به همراه تمامی متعلقات و سکو | سوخت رسانی |
| 6 | بخاری صنعتی | دو دستگاه | وسایل گرمایش |
| 30 | 4 دستگاه | کولر آبی و گازی و تچهیزات سردخانه | وسایل سرمایش |
| 50 |  | کمک های اولیه و کپسول آتش نشانی | وسایل حفاظتی وایمنی |
| 350 | 200کیلو وات |  | موتور زنراتور برق اصطراری |
| 15 |  |  | تصفیه فاضلاب (انسانی) |
| 0 |  |  | سایر |
| 1371 | جمع کل: |

2-8- برآورد زمین مورد نیاز و هزینه های محوطه سازی و ساختمان سازی

2-8-1-  زمین

زمین موردنیاز این طرح بنا به نوع سیستم تولید ، حمل ونقل ، تخلیه و …….. نیاز مند به حداقل 10000 متر مربع زمین می باشد تا اینکه بتوان با ماشین های حمل ونقل نیمه سنگین وسنگین تخلیه و بارگیری را به خوبی انجام داد.

| توضیحات | قیمت کل (م-ریال) | قیمت واحد (ریال) | مساحت (متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 200000 | 10000 |

2-8-2- محوطه سازی

محوطه سازی طرح به شرح ذیل میباشد.

| کل هزینه (م- ریال) | قیمت واحد (ریال) | واحد | مقدار کار | شرح کار |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 10000 | متر مربع به عمق 30سانتی متر | 3000 | تسطیح ،خاکبرداری و.... |
| 5/107 | 250000 | به ارتفاع 2 متر | 430 | حصارکشی |
| 150 | 75000 | متر مربع | 2000 | آسفالت و پیاده رو سازی |
| 60 | 40000 | متر مربع | 1500 | فضای سبز و روشنایی |
| 5/347 | جمع کل: |

2- 8- 3-ساختمان سازی:

ساختمان سازی طرح به شرح ذیل میباشد.

| کل هزینه (م- ریال) | قیمت واحد (ریال) | مساحت (متر مربع) | نوع ساختمان | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 | 2000000 | 1500 | اسکلت فلزی با دیواره های فلزی متحرک ( در 7 طبقه) | سالن تولید |
| 1260 | 1800000 | 700 | سوله | انبار مواد اولیه |
| 1800 | 1800000 | 1000 | سوله | انبار محصول |
| 375 | 2500000 | 150 | آجر و تیر آهن | ساختمان اداری ، کارگری و سرویس های بهداشتی |
| 90 | 1800000 | 50 | آجر و تیر آهن | ساختمان باسکول |
| 80 | 2000000 | 40 | آجر و تیر آهن | نگهبانی |
| 270 | 1800000 | 150 | آجر و تیر آهن | تاسیسات |
| 80 | 2000000 | 40 | آجر و تیر آهن | آزمایشگاه |
| 6955 | جمع کل هزینه: | 3630 | جمع کل زیر بنا: |

توضیحات :  سالن تولید اینگونه کارخانه ها طبقاتی بوده وبین 5 الی 7 طبقه می باشند

2-9-  آب -برق و سوخت مصرفی مورد نیاز و برآورد هزینه آنها:

| هزینه کل (م- ریال) | هزینه واحد(ریال) | مصرف سالانه | مصرف روزانه | واحد | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 300 | 3000 | 10 | متر مکعب | آب مصرفی |
| 288 | 200 | 1440000 | 4800 | کیلو وات | برق مصرفی |
| 18.8 | 250 | 75000 | 250 | لیتر | گازوئیل |
| 0 | 0 | 0 |  | لیتر | نفت |
| 3 | 1000 | 3000 | 10 | لیتر | بنزین |
| 311 | جمع کل: |

2-10- برآورد حقوق و دستمزد ونیروی انسانی:

| جمع حقوق (م- ریال) | حقوق سالیانه (ریال) | متوسط حقوق ماهیانه (ریال) | تعداد | نیروی انسانی مورد نیاز | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | 123000000 | 7500000 | 1 | مدیر کارخانه | 1 |
| 82 | 101680000 | 6200000 | 1 | مدیر کنترل کیفیت | 2 |
| 88.56 | 44280000 | 2700000 | 2 | تکنسین آزمایشگاه | 3 |
| 360.8 | 36080000 | 2200000 | 10 | کارگر | 4 |
| 85.28 | 42640000 | 2600000 | 2 | تکنسین فنی | 6 |
| 123 | 41000000 | 2500000 | 3 | راننده | 7 |
| 72.16 | 36080000 | 2200000 | 2 | نگهبان | 8 |
| 221.4 | 44280000 | 2700000 | 5 | کارکنان امور مالی واداری | 9 |
| 1156 |  | 26 | جمع کل |

تبصره: حقوق سالانه 16/4ماهانه محاسبه می گردد(12ماه حقوق- یکماه مرخصی- یکماه پاداش  و20در صذ حق بیمه سهم و3 در صد بیمه کاری کار فرما)

جمع نیروی انسانی مورد نیازنفر در 1شیفت وبا 300 روز کاری در سال می باشد.

پارکینگ سیلو های مواد اولیه

2-11- پلان کلی واحد

80m2

| توزین الکترونیک مواد |  | ذخیره سازی مواد آسیاب شده |  | آسیاب ثانویه |  | آسیاب اولیه |  | دریافت مواد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مخلوط کردن خشک |  | سرند کردن |  | آسیاب نهایی |  | مخلوط کردن تر |  | ذخیره کردن |
|  |  |  |  |  |  | افزودن روغن آب ، روغن ، مکمل ها و..... |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تزریق بخار مستقیم |  |  |
|  |  |  |  |  |  | بخار غیر مستقیم |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | پلت کردن |  | بهینه سازی سه |  | بهینه سازی دو |  | بهینه سازی یک |  | مخازن پلت |  |  |
|  |  |  |  | پلت کاندیشنر |  | خنک کردن و خشک کردن |  | کرامبلر کننده ریز |  |  |  |  |
|  | فروش | بسته بندی | درجه بندی |  | خنک و خشک کردن |  | اکسترود کردن |  | پخت تحت فشار |  |

2-12- چارت فرآیند تولید خوراک آبزیان

3-توجیهات مالی

3-1-برآورد سرمایه ثابت و هزینه های قبل از بهره برداری:

-هزینه های سرمایه ای:

| مبلغ(م- ریال) | شرح |
| --- | --- |
| 2000 | زمین |
| 348 | محوطه سازی |
| 6955 | ساختمان سازی |
| 11130 | ماشین آلات وتجهیزات و وسایل آزمایشگاهی |
| 1371 | تاسیسات |
| 765 | وسایل حمل ونقل |
| 113 | وسایل دفتری (20 الی 30درصد هزینه ساختمان اداری) |
| 1134 | پیش بینی نشده (5در صد اقلام فوق) |
| 23815 | جمع کل: |

-هزینه های قبل از بهره برداری

| مبلغ (م- ریال) | شرح |
| --- | --- |
| 953 | هزینه های تهیه طرح-مشاوره-اخذ مجوز-حق ثبت قرار دادهای بانکی (4درصد هزینه های سرمایه ای) |
| 23 | هزینه آموزش پرسنل(2درصد کل حقوق سالانه) |
| 1391 | هزینه های راه اندازی و تولید آزمایشی(7 روز هزینه های اب وبرق وسوخت-مواد اولیه-حقوق و دستمزد) |
| 2366 | جمع کل: |
| (هزینه های سرمایه ای+هزینه های قبل از بهره برداری | سرمایه ثابت= |

| 26181 ميليون ريال | سرمایه ثابت= |
| --- | --- |

3-2-برآورد سر مایه در گردش:

| مبلغ(م- ریال) | شرح | عنوان |
| --- | --- | --- |
| 9689 | 2 ماه مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز سالیانه | مواداولیه و بسته بندی |
| 193 | 2ماه هزینه های حقوق و دستمزد | حقوق و دستمزد |
| 7 | 15روز هزینه های آب- برق، سوخت وتعمیرات | تنخواه گردان |
| 9885 | جمع کل: |

3-3-براوردهزینه استهلاک:

| هزینه استهلاک سالیانه (م- ریال) | در صد | ارزش دارائی(م- ریال) | شرح |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 5 | 348 | محوطه سازی |
| 348 | 5 | 6955 | ساختمان |
| 1113 | 10 | 11130 | ماشین آلات وتجهیزات و وسایل آزمایشگاهی |
| 137 | 10 | 1371 | تا سیسات |
| 77 | 10 | 765 | وسایل حمل ونقل |
| 23 | 20 | 113 | وسایل دفتری |
| 113 | 10 | 1134 | پیش بینی نشده |
| 473 | 20 | 2366 | هزینه استهلاک قبل از بهره برداری |
| 2301 | جمع کل: |

3-4-برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری:

| هزینه تعمیرات سالیانه (م- ریال) | در صد | ارزش دارائی (هزار ریال) | شرح |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2 | 347.5 | محو طه سازی |
| 139 | 2 | 6955 | ساختمان |
| 557 | 5 | 11130 | ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی |
| 137 | 10 | 1371 | تاسیسات |
| 77 | 10 | 765 | وسایل حمل ونقل |
| 916 | جمع كل: |

3-5-هزینه های تولید سالیانه و محاسبه قیمت تمام شده:

| مبلغ (م- ریال) | شرح |
| --- | --- |
| 58132 | هزینه مواد اولیه و بسیته بندی |
| 1156 | هزینه حقوق و دستمزد |
| 311 | هزینه انرژی (آب- برق وسوخت) |
| 916 | هزینه تعمیرات و نگهداری |
| 1210 | درصد اقلام بالا | 0.02 | هزینه پیش بینی نشده تولید |
| 617 | درصد اقلام بالا | 0.01 | هزینه اداری و فروش |
| 1498 | هزینه تسهیلات مالی( کوتاه مدت و بلند مدت در سال آول) |
| 52 | هزینه بیمه کار خانه(2 در هزار سرمایه ثابت) |
| 2301 | هزینه استهلاک |
| 66193 | جمع کل: |

3-6- برآورد قیمت فروش کل محصول (تولید سالیانه)

| ردیف | نام محصول | مزان تولید سالیانه | واحد | قیمت فروش واحد(ریال) | قیمت فروش کل(م.ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خوراک آماده آبزیان | 10000 | تن | 7600000 | 76000 |
| جمع کل | 10000 | تن | 7600000 | 76000 |

3  -7-محاسبه نقطه سربه سر (در صد در صد راندمان):

| هزینه کل | هزینه ثابت | هزینه متغیر | شرح |
| --- | --- | --- | --- |
|  | در صد | مقدار | درصد | مقدار |  |
| 58132 |  |  | 100 | 58132 | مواد اولیه وبسته بندی |
| 1156 | 65 | 764 | 35 | 405 | حقوق و دستمزد |
| 311 | 20 | 139 | 80 | 249 | هزینه انرژی(آب-برق-سوخت) |
| 916 | 20 | 309 | 80 | 733 | تعمیرات ونگهداری |
| 1210 | 15 | 184 | 85 | 1029 | پیش بینی نشده |
| 617 |  |  | 100 | 617 | اداری و فروش |
| 1498 | 100 | 1498 |  |  | هزینه تسهیلات مالی |
| 52 | 100 | 52 |  |  | بیمه کارخانه |
| 2301 | 100 | 2301 |  |  | هزینه استهلاک |
| 66193 |  | 5030 |  | 61164 | جمع هزینه های تولیدی |

| هزینه ثابت ضربدر100 | درصد فروش در نقطه سر به سر= |
| --- | --- |
| هزینه متغیر-فروش کل |  |

| = | 34 |
| --- | --- |

| جمع هزينه هاي تمام شده توليد | فروش كل- | سود و زيان ويژه= |
| --- | --- | --- |
| = | 9807 |

| (مواد اوليه وبسثه بندي+انرژي+تعميرات ونگهداري) | فروش كل- | ارزش افزوده نا خالص= |
| --- | --- | --- |

| = | 16642 |
| --- | --- |
| استهلاك+استهلاك قبل از بهره برداري | ارزش افزوده نا خالص- | ارزش افزوده خالص= |

| = | 14288 |
| --- | --- |
| ارزش افزوده نا خالص | نسبت ارزش افزوده نا خالص به فروش= |
| فروش كل |  |

| = | 0.22 |
| --- | --- |

| ارزش افزوده نا خالص | نسبت ارزش افزوده خالص به فروش= |
| --- | --- |
| فروش كل |  |

| = | 0.19 |
| --- | --- |
| ارزش افزوده نا خالص | نسبت ارزش افزوده خالص به سرمايه گذاري كل= |
| سر مايه گذاري كل |  |

| = | 0.46 |
| --- | --- |
| سرمايه ثابت | سرمايه ثابت سرانه= |
| تعدادپرسنل |  |

| = | 1007 |
| --- | --- |
| كل سرمايه گذاري | كل سرمايه گذاري سرانه= |
| تعداد پرسنل |  |

| = | 1387 |
| --- | --- |

| هزينه تسهيلات بانكي+(متوسط سود وزيان ويژه پنج سال طرح طبق جدول پیش بینی سود وزیان ) | نرخ بازدهي سرمايه= |
| --- | --- |
| كل سرمايه گذاري |  |
| = | 0.19 |

|  | كل سرمايه گذاري | دوره برگشت سرمايه= |
| --- | --- | --- |
| متوسط سود وزيان ويژه پنج سال طرح طبق جدول پیش بینی سود وزیان +هزينه تسهيلات مالي+استهلاك |  |

| = | 9/4 |
| --- | --- |

-نحوه سر مایه گذاری:                                                            (مبالغ به ميليون ریال)

| جمع | تسهیلات بانکی | سهم متقا ضی | شرح |
| --- | --- | --- | --- |
|  | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ |  |
| 26181 | 70 | 18327 | 30 | 7854 | سرمایه ثا بت |
| 9885 | 70 | 6920 | 30 | 2966 | سرمایه در گردش |
| 36067 | 70 | 25247 | 30 | 10820 | جمع کل سرمایه گذاری |

| ارقام به: م- ريال |  |  | جدول مباني وفروضات : |
| --- | --- | --- | --- |
| سال ششم | سال پنجم | سال چهارم | سال سوم | سال دوم | سال اول | شرح |
|  |  |  |  |  |  |  | برنامه توليد |
| 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ظرفيت اسمي محصولات (تن) |
| 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | تعداد روز كاري درسال |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | تعداد شيفت كاري در روز |
| 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | در صد استفاده از ظرفيت اسمي |
| 9000 | 9000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | ظرفيت عملي (تن) |
| 68400 | 68400 | 68400 | 60800 | 53200 | 45600 | فروش نا خالص |
| 0 | 0 | 760 | 760 | 760 | 4560 | كسر شود (10درصدفروش نا خالص) |
| 68400 | 68400 | 67640 | 60040 | 52440 | 41040 | فروش خالص |

| ارقام به: م- ريال |  |  | جدول پيش بيني سود و زيان : |
| --- | --- | --- | --- |
| سال ششم | سال پنجم | سال چهارم | سال سوم | سال دوم | سال اول | شرح |
| 68400 | 68400 | 67640 | 60040 | 52440 | 41040 | فروش خالص |
|  |  |  |  |  |  | كسر شود (هزينه هاي توليد ساليانه) |
| 52318 | 52318 | 52318 | 46505 | 40692 | 34879 | مواد اوليه وبسته بندي |
| 1116 | 1116 | 1116 | 1075 | 1035 | 994 | حقوق ودستمزد |
| 286 | 286 | 286 | 261 | 236 | 211 | هزينه انرژي |
| 843 | 843 | 843 | 770 | 648 | 623 | هزينه نگهداري و تعميرات |
| 1107 | 1107 | 1107 | 1005 | 902 | 799 | هزينه پيش بيني نشده |
| 556 | 556 | 556 | 494 | 432 | 370 | هزينه اداري و فروش |
| 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | هزينه تسهيلات بلند مدت |
| 408 | 408 | 408 | 363 | 274 | 274 | هزينه تسهيلات كوتاه مدت |
| 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | بيمه كارخانه |
| 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | هزينه استهلاك |
| 60211 | 60211 | 60211 | 54050 | 47796 | 41728 | جمع كل هزينه هاي ناخالص توليد: |
| 0 | 0 | 616 | 625 | 607 | 4173 | كسر شود (10در صد هزينه هاي توليد ساليانه) |
| 60211 | 60211 | 59595 | 53425 | 47190 | 37555 | هزینه های تولید خالص (سالیانه) |
| 8189 | 8189 | 8045 | 6615 | 5250 | 3485 | سود ناخالص(قبل از کسر مالیات) |
|  |  |  |  |  |  | كسر شود |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ماليات |
| 1228 | 1228 | 1207 | 992 | 788 | 523 | سود سهام (15 در صد سود نا خالص) |
| 6961 | 6961 | 6838 | 5623 | 4463 | 2962 | سود خالص |
| 33808 | 26847 | 19886 | 13048 | 7425 | 2962 | سود (زيان ) انباشته |

|  |  |  |  | جدول گردش وجوه نقدي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سال پنجم | سال چهارم | سال سوم | سال دوم | سال اول | دوران سازندگي | شرح سال |
| 8189 | 8045 | 6615 | 5250 | 3485 |  | سود ويژه قبل از ماليات |
| 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 |  | استهلاك |
| 10490 | 10346 | 8916 | 7551 | 5786 |  | جمع منابع داخلي |
|  |  |  |  |  |  | سرمايه گذاري ها |
|  |  |  |  |  | 18327 | تسهيلات بلند مدت |
| 6273 | 6273 | 5587 | 4899 | 4214 |  | تسهيلات كوتاه مدت |
| 2689 | 2689 | 2689 | 2394 | 2100 | 7854 | سرمايه متقاضي |
| 8962 | 8962 | 8276 | 7294 | 6314 | 26181 | جمع منابع خارجي |
| 19452 | 19308 | 117192 | 14845 | 12100 | 26181 | جمع كل منابع |
|  |  |  |  |  |  | مصارف: |
|  |  |  |  |  | 26181 | سرمايه ثابت |
|  |  |  |  |  |  | سرمايه در گردش: |
| 8720 | 8720 | 7751 | 6782 | 5813 |  | مواد اوليه و بسته بندي |
| 186 | 186 | 179 | 172 | 166 |  | حقوق و دستمزد |
| 56 | 56 | 52 | 44 | 42 |  | تنخواه گردان |
| 1228 | 1207 | 992 | 788 | 523 |  | سود سهام |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ماليات |
| 4014 | 4014 | 4014 | 4014 | 4014 |  | اقساط وام بلند مدت |
| 6273 | 6273 | 5587 | 4899 | 3612 |  | اقساط وام كوتاه مدت |
| 20478 | 20456 | 18575 | 16699 | 14169 | 26181 | جمع مصارف |
| 8066 | 8066 | 6385 | 4899 | 3612 | 0 | مازاد (كسري )جاري |
| 31029 | 22963 | 14897 | 8511 | 3612 | 0 | مازاد (كسري )انباشته |

# Text boxes

طرح تیپ تولید خوراک آبزیان

غربال کننده و سایزکن

الک

کرامبل

پلت

خنک کن

سیستم روغن پاشی

بالابر

بالابربوجاری

مخزن اولیه اکسترودر

مارپیچ توزین

میکسراول

میکسردوم

پیش پخت

اکسترودر

خشک کن

میکسر

آسیاب

پلونایز

باسکول توزین

مخزن آسیاب

مخازن فرمولاسیون

الک بوجاری

آهن ربا

فیلترهای گرد گیر

انبار مواد اولیه

S= 700m2

برج تولید

S=1500m2

انبار محصول

S=1000m2

تاسیسات

S=150m2

ساختمان اداری

S=150m2

اتاق باسکول

S=50m2

نگهبانی

S=40m2

125m2